## Slide 1: Circuite secvențiale. Circuite de tip Mealy. Sinteza numărătoarelor folosind circuite basculante bistabile
Scop: Învățarea distincției dintre circuitele combinaționale și cele secvențiale. Învățarea construcției unor circuite de tip Mealy. Învățarea implementării circuitelor secvențiale folosind CBB D.
Abilități: Capacitatea de a construi aparate Mealy. Capacitatea de a implementa circuite secvențiale folosind CBB D
Documentație: C8, C9, C10, C11

## Slide 2: 1. Automat secvențial
Automat secvențial = circuit caracterizat prin p variabile de stare ce pot lua 2p forme (combinații diferite ale variabilelor de stare). O combinație distinctă definește starea circuitului.
Trecerea dintr-o stare în alta se numește tranziție. O stare a unui circuit este determinată de o secvență anterioară de stări și de combinația intrărilor la momentul respectiv. Starea următoare a unui circuit poate fi oricare dintre stările din spațiul stărilor.
Un circuit este determinat dacă aflându-se într-o stare și având o configurație de intrare atunci trece într-o stare bine definită.

## Slide 3: 1.2. Cum deosebim un circuit combinațional de unul secvențial?
Se numerotează toate porțile care au ca intrări o submulțime a mulțimii variabilelor de intrare a circuitului logic. Fie numerotarea de la 1 la k.
Se numerotează de la k + 1 porțile care au ca intrări fie intrările circuitului, fie ieșiri ale porților deja numerotate. Dacă toate porțile au fost numerotate, atunci avem de-a face cu un circuit combinațional. Dacă rămân porți nenumerotate, atunci avem de-a face cu un circuit secvențial.

## Slide 4: 1.1 Circuit combinațional vs circuit secvențial? combinațional
1
8
2
6
10
9
3
7
4
5

## Slide 5: 1.3 Circuit combinațional vs circuit secvențial? secvențial
2
3
1

## Slide 6: 2.2 Automat secvențial cu suprapuneri (3 biți)
Să se construiască un automat secvențial care recunoaște secvența: 000
S?
?/?
I |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 |  | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓
S | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S0 | S1 | S2 | S0 | S0 | S1
 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
https://app.diagrams.net/

## Slide 7: 2.3 Automat secvențial cu suprapuneri (4 biți)
Să se construiască un automat secvențial care recunoaște secvența: 0101
S
?/?
I |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 |  | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓
S | S0 | s1 | s1 | s2 | s3 | s2 | s3 | s2 | s3 | s1 | s2 | s0
 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
https://app.diagrams.net/
https://app.diagrams.net/

## Slide 8: 2.4 Automat secvențial cu suprapuneri (4 biți)
Să se construiască un automat secvențial care recunoaște secvența: 1011
I |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
 |  | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓ | ↗↓
S | S0 | s0 | s1 | s2 | s3 | s2 | s3 | s2 | s0 | s1 | s1 | s2
 |  | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
O |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
https://app.diagrams.net/

## Slide 9: 3. Circuite basculante bistabile (CBB)
Circuitele basculante bistabile sunt circuite secvențiale sincrone (au intrare de ceas).
D | Qt+1
0 | 0
1 | 1
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | -
0 | 1 | 1 | -
1 | 0 | - | 1
1 | 1 | - | 0
CBB tip D
CBB tip JK
CBB tip RS
Qt | Qt+1 | R | S
0 | 0 | - | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | -
D = Qt+1

## Slide 10: Aplicație: Sinteza numărătoarelor folosind CBB
Să se realizeze sinteza logică a unui numărător modulo 6 folosind circuite basculante bistabile. Să se implementeze Q2, Q1 și Q0 astfel:
Q2 → CBB de tip D și porți logice
Q1 → CBB de tip D și MUX 4:1
Q0 → CBB de tip D și MUX 2:1

## Slide 11: Numărător modulo 6 folosind CBB: Diagrama tranzițiilor
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | * | * | * | *
1 | 1 | 1 | * | * | * | *

## Slide 12: Implementare Q2 folosind CBB tip D și porți
D2 =!Q0*Q2+Q0Q1
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | * | 1
1 | 0 | 1 | * | 0
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | * | * | * | *
1 | 1 | 1 | * | * | * | *
(în acest tabel, se copiază valorile de pe slideul anterior, pentru a fi mai ușor de urmărit)
D
Q
!Q
CBB D
CLK
!Q0
Q2
Q0
Q1

## Slide 13: Implementare Q1 folosind CBB tip D și MUX 4:1
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | * | 0
1 | 1 | 0 | * | 0
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | * | * | * | *
1 | 1 | 1 | * | * | * | *
(în acest tabel, se copiază valorile de pe slideul anterior, pentru a fi mai ușor de urmărit)
MUX
4:1
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
Q0
!Q0
0
*(0)
Q2 Q1
D
Q
!Q
CBB D
CLK

## Slide 14: Implementare Q0 folosind CBB tip D și MUX 2:1
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 1 | * | 1
1 | 0 | 0 | * | 0
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | * | * | * | *
1 | 1 | 1 | * | * | * | *
(în acest tabel, se copiază valorile de pe slideul anterior, pentru a fi mai ușor de urmărit)
MUX
2:1
D0
D1
S0
Y
!Q0
!Q0
D
Q
!Q
CBB D
CLK
Q1

## Slide 15: Implementarea iesirii
Z= Q0*Q2
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | * | 0
1 | 0 | 0 | * | 1
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | Z
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | * | * | * | *
1 | 1 | 1 | * | * | * | *

## Slide 16
Q0
Q1
!Q0
Q2
D
Q
!Q
CBB D
CLK
MUX
4:1
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
Q0
!Q0
0
0
D
Q
!Q
CBB D
CLK
Q2 Q1
Q1
MUX
2:1
D0
D1
S0
Y
!Q0
!Q0
D
Q0
!Q0
CBB D
CLK

## Slide 17: Implementarea circuitului
https://alin1popa.github.io/logic-gates-labs/
D
Q
!Q
CBB D
CLK
J
K
Q
!Q
CBB JK
CLK
MUX
4:1
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
?
?
?
?
MUX
2:1
D0
D1
S0
Y
?
?