## Slide 1: CBB JK
Scop: Învățarea implementării circuitelor secvențiale folosind CBB JK.
Abilități: Capacitatea de a implementa circuite secvențiale folosind CBB JK
Documentație: C12 + cursurile anterioare (C8, C9, C10, C11)

## Slide 2: I. Circuite basculante bistabile (CBB)
Circuitele basculante bistabile sunt circuite secvențiale sincrone (au intrare de ceas).
D | Qt+1
0 | 0
1 | 1
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | -
0 | 1 | 1 | -
1 | 0 | - | 1
1 | 1 | - | 0
CBB tip D
CBB tip JK
CBB tip RS
Qt | Qt+1 | R | S
0 | 0 | - | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | -
D = Qt+1

## Slide 3: II. Folosirea organigramelor în sinteza circuitelor secvențiale
1.Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc a condițiilor de funcționare
2.Elaborarea organigramei
3.Codificarea stărilor
4.Construcția tabelului de adevăr (tabelul tranzițiilor)
5.Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare
6.Obținerea ecuațiilor de stare
7.Obținerea ecuațiilor de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare
8.Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire
9.Implementarea cu circuite integrate (desenare schemă)
10.Analiza finală a modului de realizare a tranzițiilor și de apariție a semnalelor de ieșire (curse critice și hazard computațional)

## Slide 4: 1. Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc
De curand, hipermarket-urile au introdus casele de self-payment. Se cere să se implementeze modulul de plata al unei astfel de case self-payment. Casa trebuie mai întâi să verifice dacă utilizatorul are card de fidelitate sau nu, și în caz că are, să se afișeze un mesaj referitor la scanarea acestui card. Ulterior, utilizatorul este rugat să aleagă metoda de plată - cash sau card. Dacă utilizatorul are card de fidelitate, se trece într-o stare unde îi sunt adăugate punctele bonus câștigate la cumpărătura curentă și apoi, în funcție de modalitatea de plată aleasă i se afișează mesajul de plată efectuată cu card / cash. Dacă utilizatorul nu are card, i se afiseaza direct mesajul de plată efectuată cu card / cash, după care se încearcă fidelizarea acestuia prin afisarea unei metode prin care ar putea sa obțină un card de fidelitate.

## Slide 5: 1. Descrierea în cuvinte și sub formă de schemă bloc
Intrări: A - utilizatorul are card de fidelitate sau nu, B - plată cash sau card
Ieșiri: O1 - scanați cardul de fidelitate, O2 - plată cu cardul efectuată, O3 - plată cash efectuată, O4 - mesaj pentru încercare fidelizare
casă self-payment
A
B
O1
O2
O3
O4

## Slide 6: 2. Elaborarea organigramei:
Vom implementa ASM-ul astfel:
Q0 → CBB de tip D și MUX 4:1
Q2 → CBB de tip JK unde J e implementat cu MUX 2:1 și K cu MUX 8:1
Q1 → CBB de tip JK și porți NOR
ieșirile se implementează cu porți de tip NAND

## Slide 7: 3. Codificarea + asignarea stărilor
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | S0 | S4 | S1 | S3
1 | S5 | S2 | S6 | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | S0 | S1 | S4 | S5
1 | S2 | S3 | * | S6
000
010
110
Q2Q1Q0
011
100
001
111
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | s0 | s4 | s5 | s2
1 | s1 | s3 | * | s6

## Slide 8: 4. Tabelul tranzițiilor
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | O1 | O2 | O3 | O4 | J2 | K2 | J1 | K1
0 | 0 | 0 | !A | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | !A | * | 1 | *
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | *
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1
0 | 1 | 1 | B | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | * | * | !B
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | *
1 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
1 | 1 | 0 | !B | B | 0 | 0 | !B | B | 0 | * | B | * | !B
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | * | 1
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | -
0 | 1 | 1 | -
1 | 0 | - | 1
1 | 1 | - | 0
Q = 0 --> J = Qt+1 ; K = *
Q = 1 --> J = *; K = !Qt+1

## Slide 9: 5-6. Construirea diagramelor Karnaugh pentru variabilele de stare + Obținerea ecuațiilor de stare
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | !A | 0 | !B | 0
1 | 0 | B | 0 | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | 0 | B | 0
1 | 0 | B | 0 | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | A | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | *
Q2t+1 =!Q2Q1Q0B+Q2Q1!Q0!B+!Q2!Q1!Q0!A
Q1t+1=!Q2!Q1!Q0+Q2Q1!Q0B+!Q2Q1Q0B
Q0t+1 = Q0Q1!Q2+!Q0!Q1!Q2A

## Slide 10: 4. Tabelul tranzițiilor
Q2t | Q1t | Q0t | Q2t+1 | Q1t+1 | Q0t+1 | O1 | O2 | O3 | O4 | J2 | K2 | J1 | K1
0 | 0 | 0 | !A | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | !A | * | 1 | *
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | *
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | * | 1
0 | 1 | 1 | B | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | B | * | * | !B
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | *
1 | 0 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
1 | 1 | 0 | !B | B | 0 | 0 | !B | B | 0 | * | B | * | !B
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | * | 1
Qt | Qt+1 | J | K
0 | 0 | 0 | -
0 | 1 | 1 | -
1 | 0 | - | 1
1 | 1 | - | 0
Q = 0 --> J = Qt+1 ; K = *
Q = 1 --> J = *; K = !Qt+1
Q0 → CBB de tip D și MUX 4:1
Q2 → CBB de tip JK unde J e implementat cu MUX 2:1 și K cu MUX 8:1
Q1 → CBB de tip JK și porți NOR

## Slide 11: 7.Construirea diagramelor Karnaugh pentru intrările CBB-urilor folosite în implementare (minimizările sunt opționale)
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | !A | 0 | * | *
1 | 0 | B | * | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | * | * | B | 1
1 | * | * | 1 | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | * | 1 | !B | *
1 | * | !B | 1 | *
J2 = !A!Q0!Q1 +BQ0Q1
K2 = B + Q0 + !Q1
K1 = !B + !Q0!Q2 + Q0Q2
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | * | * | 0
1 | 0 | * | * | *
J1 = !Q0!Q2

## Slide 12: 9. Implementare Q0 folosind CBB tip D și MUX 4:1
D0 = Q0t+1 = Q0Q1!Q2+!Q0!Q1!Q2A
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | A | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | *
MUX
4:1
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
A!Q0
Q0
0
0
Q2 Q1

## Slide 13: 9. Implementare Q2 folosind CBB tip JK unde J e implementat cu MUX 2:1 și K cu MUX 8:1
MUX
2:1
D0
D1
S0
Y
!Q1!A
Q1B
MUX
8:1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
S2 S1 S0
Y
*
*
1
B
*
*
*
1
Q0
Q2 Q1 Q0
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | * | * | B | 1
1 | * | * | 1 | *
K2 = B + Q0 + !Q1
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | !A | 0 | * | *
1 | 0 | B | * | *
J2 =!A!Q0!Q1 +BQ0Q1

## Slide 14: 9. Implementare Q1 folosind CBB tip JK unde J și K sunt implementate cu porți NOR
J1 = !Q0!Q2 = !!(!Q0!Q2) = !(Q0 + Q2)
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 1 | * | * | 0
1 | 0 | * | * | *
K1 = !B + !Q0!Q2 + Q0Q2 = !!(!B + !Q0!Q2 + Q0Q2) = !(B + !(Q0 + Q2) + !(!Q0 + !Q2)
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | * | 1 | !B | *
1 | * | !B | 1 | *
Q2
Q0
!Q2
!Q0
B

## Slide 15: 8-9. Determinarea expresiilor logice ale variabilelor de ieșire + Implementarea ieșirii cu NAND
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | *
O1 =Q0!Q2Q1
Q2t | Q1t | Q0t | O1 | O2 | O3 | O4
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | * | * | * | *
1 | 1 | 0 | 0 | !B | B | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | !B | 0
1 | 1 | 0 | 0 | *
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 0 | B | 0
1 | 0 | 0 | 1 | *
O3 = BQ2Q1+Q0Q2
Q2Q1 Q0 | 00 | 01 | 11 | 10
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | *
O4 = !Q2Q1!Q0+Q2!Q1
O2 = Q0!Q1 + !Q0Q1Q2!B

## Slide 16: Implementarea circuitului
https://alin1popa.github.io/logic-gates-labs/
D
Q
!Q
CBB D
CLK
J
K
Q
!Q
CBB JK
CLK
MUX
4:1
D0
D1
D2
D3
S1 S0
Y
?
?
?
?
MUX
2:1
D0
D1
S0
Y
?
?
MUX
8:1
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
S2 S1 S0
Y
?
?
?
?
?
?
?
?